Тема: Обработать отложной воротник (с отделочной строчкой, с кружевом).

Цель урока: закрепить технологические знания и совершенствовать практические навыки по обработке отложного воротника.

Последовательность обработки отложного воротника

1. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь, уравнять срезы, сметать, на углах со стороны верхнего воротника сделать посадку на 1-2 мм.

2. Обтачать концы и отлетные срезы воротника со стороны нижнего воротника, в углах воротника выполнить 1-2 поперечных стежка строчки. Ширина шва 5-7 мм. Удалить нитки строчек временного назначения. Срезать припуск на шов в углах воротника, не задевая машинную строчку, выровнять срезы шва.

3. Вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить углы, выправить и выметать шов, образуя со стороны нижнего воротника кант из верхнего воротника, равный 1-2 мм.

4. Приутюжить воротник. Удалить нитки строчек временного назначения.

| Вид брака | Типичная ошибка |
| --- | --- |
| Швы обтачивания переходят на верхний воротник | Не качественно выметан кант |
| Ширина канта со стороны нижнего воротника превышает 1-2 мм | Не соблюдены технические условия |
| Закругленные швы воротника не имеют одинаковую форму | Неравномерная ширина шва обтачивания |
| Неровный воротник по обтачным швам | Не соблюдены технические условия |
| Влажно- тепловая обработка выполнена не качественно | Нарушен режим ВТО |

Предупреждение о возможных затруднениях при выполнении работы.