## Slide 1: Обеспечение электробезопасности на предприятиях общественного питания

## Slide 2: Электробезопасность – это организованная система мер и технических средств, созданная для предотвращения нежелательного и вредного для здоровья человека воздействия от электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества на производстве или в быту

## Slide 3: На предприятиях общественного питания для приготовления и отпуска пищи используются различные виды электрооборудования, что требует от работников хорошего знания основ электробезопасности. Все производственные помещения подразделяются на: сухие, нормальные, влажные, сырые, жаркие и пыльные. Учитывая эти признаки, помещения подразделяют на три категории по степени опасности поражения током. Без повышенной опасности. В помещении отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность. С повышенной опасностью. Для помещения характерно наличие одного из следующих условий: сырость, проводящая пыль, высокая температура и т. д. Особо опасные. Помещения характеризуются наличием одного из следующих условий: особая сырость, загазованность, запыленность и т. д.

## Slide 4: Поражение электротоком в основном происходит при работе с оборудованием, которое оказалось под напряжением, в результате пробоя изоляции при случайном прикосновении к незащищенным токоведущим частям, а также при неисправности защитного заземления, когда вследствие нарушения изоляции напряжение переходит на металлические части машины или теплового аппарата.

## Slide 5
Действие электротока на человеческий организм может быть
тепловым (ожоги электрической дугой)
механическим (разрыв тканей)
комплексным (несколько воздействий одновременно)
биологическим (поражение нервных центров)
физико-химическим (электролиз — разложение крови)

## Slide 6: Все поражения электрическим током подразделяются на два вида: электрические травмы и электрические удары. Наиболее опасны электрические удары, так как они вызывают нарушение физиологических процессов в организме, вплоть до паралича нервных центров, управляющих дыханием и сердечной деятельностью. Степень поражения зависит от величины и частоты тока, продолжительности его воздействия и индивидуальных особенностей пострадавшего. Различают индивидуальные и общие средства защиты от поражения электрическим током. К индивидуальным средствам защиты относятся резиновые диэлектрические перчатки, галоши, коврики, изолирующие подставки, монтерский инструмент с деревянными ручками и т. д. К общим средствам защиты от поражения током относятся защитное заземление, зануление и отключение.

## Slide 7: Защитное заземление создает надежный электроконтакт между электрооборудованием и землей. Для этого глубоко в землю забиваются металлические стержни длиной 1,5...2,5 м и диаметром 25...50 мм, соединенные между собой. К ним подсоединяют корпуса электрооборудования, а также электродвигатели, трансформаторы, щиты управления. Заземлители могут быть и естественными. Это металлические конструкции, арматура железобетонных зданий и другие металлические предметы, имеющие достаточную и постоянную поверхность соприкосновения с землей.

## Slide 8: Защитное зануление применяют вместо защитного заземления в электросистемах с напряжением до 1000 В, в сетях с заземляющей нейтралью. Защитное зануление представляет собой соединение корпуса электрооборудования с неоднократным заземлением нулевым проводом. При повреждении изоляции корпус электрооборудования оказывается под напряжением. В результате пробоя происходит короткое замыкание между фазным и нулевым проводами. Через предохранитель проходит большой ток, который может вызвать перегорание предохранителя или отключить автоматический переключатель. Оборудование будет отключено, и прикосновение к нему станет безопасным.

## Slide 9: Защитное отключение — наиболее совершенный способ защиты, который успешно действует при любых, напряжениях в сети. При замыкании электрооборудования на корпус срабатывает специальная автоматическая установка, в которой при появлении напряжения на зажимах электромагнитной катушки моментально срабатывают выключатели. Так происходит отключение повреждённого участка цепи.

## Slide 10: К мероприятиям по предупреждению электротравматизма на предприятиях общественного питания относятся: - устройство защитного заземления, зануления, отключения; - инструктаж и обучение работников правилам электробезопасности; - допуск к обслуживанию электроустановок лиц, имеющих соответствующую квалификацию; ограждение токоведущих частей; применение тока безопасного напряжения; применение средств индивидуальной защиты. При влажной обработке помещений нельзя забывать о том, что струя воды и влажная тряпка являются хорошими проводниками электричества. Поэтому на электродвигатели и подводящие устройства не разрешается класть влажную спецодежду и металлические предметы. Категорически запрещается вместо перегоревших предохранителей вставлять «жучки».

## Slide 11: Основными нормативными документами в сфере электробезопасности являются: приказ Минтруда России от 24.07.2013 № 328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»; приказ Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей». В соответствии с вышеуказанными актами работодатели обязаны проводить инструктажи по электробезопасности с присвоением и (или) подтверждением работнику соответствующей группы.

## Slide 12: Знания правил технической эксплуатации электроустановок и техники безопасности при их обслуживании проверяют ежегодно у персонала, обслуживающего действующие электроустановки или выполняющего в них наладочные, электромонтажные и ремонтные работы или испытания, а также улиц, организующих эти работы или оформляющих наряды на них. Инженерно-технические работники, не относящиеся к перечисленному персоналу, проходят проверку знаний раз в 3 года. Результаты успешной проверки отмечают в удостоверении, где указывают присвоенную владельцу группу и дату проверки.